## Slide 1
Proyecto de Invernadero con Sensor DHT22
Sistema de control automatizado de bajo costo para monitoreo y regulación de temperatura en invernaderos de pequeña escala
Aarón Ulises Torres Corte y Johan Yuri Martínez GarcíaBenemérita Universidad Autónoma de Puebla

## Slide 2
El Desafío de la Agricultura Moderna
Desafíos Globales
Cambio climático acelerado
Crecimiento poblacional mundial
Escasez de recursos naturales
Limitaciones de tierra cultivable
La Solución: CEA
La agricultura en ambiente controlado (CEA) permite crear microclimas optimizados que desacoplan la producción de las condiciones externas.
Los invernaderos automatizados son clave, pero los sistemas comerciales son costosos e inaccesibles.

## Slide 3
Objetivos del Proyecto
01
Arquitectura de Hardware
Diseñar sistema robusto con componentes asequibles y comunes
02
Firmware ESP32
Implementar servidor web para comunicación Wi-Fi estándar
03
Interfaz Gráfica
Desarrollar GUI en Python para monitoreo y control intuitivo
04
Modos de Control
Implementar control manual (lazo abierto) y automático (lazo cerrado)
05
Documentación
Crear recurso educativo completo del proceso de desarrollo

## Slide 4
Estado del Arte: Enfoques Existentes
Plataformas IoT en la Nube (Blynk)
Ventajas: Desarrollo rápido de interfaz, acceso remoto global, visualización de datos históricos
Desventajas: Dependencia de terceros, costos, inoperable sin internet
Protocolos de Mensajería (MQTT)
Ventajas: Protocolo ligero y eficiente, comunicación asíncrona, altamente escalable
Desventajas: Requiere configuración de broker MQTT, complejidad adicional
Servidor Web Embebido
Ventajas: Sistema autónomo, acceso desde cualquier navegador, sin software cliente
Desventajas: Desarrollo complejo de interfaz HTML/JavaScript, capacidad limitada del ESP32
Nuestra Solución: Enfoque híbrido con ESP32 como servidor API (JSON) y GUI potente en Python, separando responsabilidades backend/frontend

## Slide 5
Componentes del Sistema
Hardware Principal
ESP32 de 30 pines (procesador dual core)
Sensor DHT22 (precisión ±0.5°C)
Dos relevadores de 5V
Socket y foco incandescente
Ventilador de 12V con pila 9V
Dos displays de cátodo común
Cables y conectores
Pines Clave
Sensor DHT22: D21 (entrada/salida digital)Relevador socket: D23Relevador ventilador: D22

## Slide 6
Arquitectura del Firmware
Inicialización (setup)
Configura pines GPIO, conecta Wi-Fi, define endpoints API: /data y /control
Bucle Principal (loop)
Gestiona peticiones HTTP entrantes mediante server.handleClient()
Gestión de Datos
Lee sensor DHT22, actualiza displays de 7 segmentos, devuelve JSON
Control de Actuadores
Recibe parámetros URL para activar/desactivar relevadores
Formato de respuesta JSON: {"temperatura": 25.50, "ventilador": 1, "foco": 0}

## Slide 7
Interfaz Gráfica en Python
Tkinter GUI
Interfaz de escritorio con tema oscuro personalizado y dos secciones principales
Comunicación HTTP
Librería requests para peticiones GET al ESP32 cada 2 segundos
Threading
Hilo separado evita congelamiento de GUI durante comunicación de red
Exclusión Mutua
Deshabilita controles manuales cuando lazo cerrado está activo
Colores de estado: Verde (#4CAF50) para "ON" y Rojo (#F44336) para "OFF"

## Slide 8
Control en Lazo Cerrado
Lógica Automática
El sistema compara temperatura actual con setpoint definido por usuario
Si T > setpoint: activa ventilador
Si T < setpoint - 1°C: activa foco
Histéresis de 1°C evita oscilaciones
Python toma decisiones autónomas sin intervención manual
Sensor DHT22
ESP32
Python (setpoint)
Actuadores

## Slide 9
Pruebas y Resultados Experimentales
1
Prueba de Relevadores
Verificación exitosa de señales a socket y ventilador mediante código C++
2
Displays de 7 Segmentos
Funcionamiento conjunto confirmado con cuenta regresiva 99 a 0
3
Sensores LM35 y DS18B20
Resultados no óptimos: lecturas erróneas (150-330°C) o extremas (0-330°C)
4
Sensor DHT22 - Éxito
Precisión ±0.5°C, resistencia integrada, lecturas estables y confiables
El sensor digital DHT22 resolvió los desafíos de hardware, proporcionando la entrada de datos estable que el sistema requería

## Slide 10
Conclusiones y Logros
100%
Objetivos Cumplidos
Arquitectura IoT viable, funcional y robusta implementada exitosamente
±0.5°C
Precisión del Sistema
Sensor DHT22 proporciona mediciones confiables y estables
2
Modos de Control
Lazo abierto manual y lazo cerrado automático operando correctamente
El proyecto demuestra una solución de bajo costo, código abierto y replicable para automatización de invernaderos. La arquitectura modular permite futuras expansiones: control de humedad, riego automatizado e iluminación inteligente.
Sistema completamente funcional: Control manual receptivo y control autónomo operando de manera fiable